# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2555

โครงการซื้อรถตักหน้า – ขุดหลัง จำนวน 1 คัน

-------------------------------------------------------------------------

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์    มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง จำนวน 1 คัน   จำนวน 3,850,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  มีรายละเอียด ดังนี้

1. ชนิดล้อยาง 4 ล้อ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

3. มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า

4. มีความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที

(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.   เป็นผู้มีอาชีพขาย/ตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

5.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2554 ระหว่างเวลา   10.00 น. -  11.00   น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาในการประมูล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการนับแต่วันเปิดซองเอกสาร

2/ผู้สนใจ.......

- 2 -

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 4,000  บาท  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์   ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2554  ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554   ตั้งแต่เวลา  08.30 น.- 16.30 น. ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nakhonswan-oak.org  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5627-6879 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ   ณ    วันที่   25  ตุลาคม  2554

( นายปัญญา  เฉลียวชาติ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

เอกสารแนบท้ายประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2555

ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถตักหน้า – ขุดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า จำนวน 1 คัน

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้า – ขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ  ประกอบด้วยอุปกรณ์ตักหน้า แขน  ไฮดรอลิก ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ และอุปกรณ์ขุดหลังติดตั้งอยู่ท้ายรถ อุปกรณ์ขุดหลังเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย-ขวา การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีใช้กันแพร่หลาย สามารถหาอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ง่าย) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องยนต์

1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที

1.2 ปริมาตรความจุเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4,450 ซีซี

1.3 มีอุปกรณ์ที่สามารถปรับตั้งสายพานเครื่องยนต์แบบอัติโนมัติ

1.4 เครื่องยนต์และตัวรถเป็นยี่ห้อเดียวกัน

1.5 ฝาครอบเครื่องยนต์เป็นชิ้นเดียวสามารถเปิดได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา

1.6 มีเหล็กนิรภัยป้องกันกระบอกไฮดรอลิกตกเมื่อทำการบกบุ้งกี๋ตักค้างไว้ตำแหน่งสูงสุด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยขณะเปิดฝาครอบเครื่องยนต์

2. ระบบกำลังส่ง

2.1 เป็นระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือ Toruqe Converter

2.2 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 4 เกียร์

2.3 ความเร็วในการเดินหน้าและถอยหลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 38 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2.4 เข้าเกียร์โดยเลือกเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง และสามารถเปลี่ยนระดับความเร็วโดยการยกคันเกียร์ตามระดับความเร็ว

3. ระบบบังคับแล้ว

3.1 ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic

4. ระบบเบรก

4.1 เป็นระบบไฮดรอลิกแบบจานแช่ในน้ำมัน

4.2 มีเบรกห้ามล้อขณะจอดอยู่กับที่

5. อุปกรณ์ตักหน้า

5.1 เป็นบุ้งกี๋แบบใช้งานทั่วไป ติดตั้งอยู่หน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

2/5.2 ขนาดความจุ........

- 2 –

5.2 ขนาดควาจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร

5.3 ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงไม่น้อยกว่า 3. 50 เมตร

5.4 ระยะยกเทสูงสุดไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร

5.5 น้ำหนักบรรทุกเมื่อยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,500 กิโลกรัม

5.6 การควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานของชุดตักสามารถควบคุมโดยใช้คันโยกเพียงชุดเดียว

5.7 ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ตักไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร

5.8 ระยะตักสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.30 เมตร

5.9 แรงตักสูงสุดที่ปลายบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 7,000 กิโลกรัม

6. อุปกรณ์ขุดหลัง

6.1 บุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก แขนขุดสามารถเลื่อนจากจุดกึ่งกลางไปด้านข้างได้

6.2 แขนขุดหมุนได้เป็นมุมไม่น้อยกว่า 180 องศา และสามารถล็อคเก็บไว้ได้เมื่อไม่ใช้งาน

6.3 ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

6.4 ขนาดความจุของบุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตร

6.5 มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า 5,600 มิลลิเมตร

6.6 มีระยะขุดลึกสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,400 มิลลิเมตร มีแรงขุดที่ปลายบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม

6.7 แขนบุ้งกี๋ขุดเป็นแบบกล่องปิด และกระบอกไฮดรอลิกวางแนวเดียวกันกับแขนบุ้งกี๋ขุด

6.8 แขนบุ้งกี๋ขุดควบคุมด้วยระบบคันโยก 2 คัน เพื่อง่ายต่อการควบคุมการทำงาน

6.9 มีระยะตักเทสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.80 เมตร

6.10 มีระยะขุดสูงสุดไม่น้อยกว่า 5.60 เมตร

7. มีน้ำหนักใช้งาน ไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม

8. หลังคากันแดด แบบ ROPS CANOPY ตามมาตรฐานโรงงานผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิตและกระจกทุกบานสามารถเปิด-ปิด ได้เพื่อการถ่ายเท

9. ล้อและยาง

9.1 เป็นล้อยางทั้ง 4 ล้อ

9.2 ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12.5 – 18

9.3 ล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า 16.9 – 28

10. ระบบไฮดรอลิก

10.1 ปั๊มไฮดรอลิกแบบชนิดเฟือง จำนวน 2 ลูก มีอัตราการจ่ายน้ำมันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร/นาที และมีแรงดันทำงานสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 200 บาร์

10.2 สายไฮดรอลิกส่วนที่ไม่เคลื่อนที่เป็นท่อเหล็กเพื่อความทนทานต่อการใช้งาน

10.3 สายไฮดรอลิกส่วนที่เคลื่อนที่เป็นสายยางสังเคราะห์เพื่อความยืดหยุ่นในขณะทำงาน

11. มีเท้าช้างติดตั้งด้านหลัง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา บังคับทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

3/12 สีรถ........

- 3 –

12. สีรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

13. ระบบไฟฟ้า

13.1 ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์

13.2 ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แอมป์/ชั่วโมง

13.3 มีไฟส่องสว่างบริเวณด้านบนหัวเก๋งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานไม่น้อยกว่า 4 ดวง ด้านหน้า 2 ดวง และด้านหลัง 2 ดวง

13.4 มีสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

13.5 มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัวติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ดวง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร และมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 190 มิลลิเมตร ใช้หลอดฮาโลเจน     12 โวลท์ เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรองคุณภาพ ISO

13.6 สัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนขณะปฏิบัติงานแบบเคลื่อนย้ายได้ มีหลอดไฟแสดงผลเป็นแบบ Light Emitting Diode (LED) มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ดวง ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรเดียวกันมีลักษณะเป็นลูกศรชุดแผงวงจรติดตั้งอยู่ภายในกรอบหรือกล่องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร และยาวไม่เกินกว่า 55 เซนติเมตร สามารถเลือกรูปแบบการกระพริบของหลอดไฟได้ไม่น้อยกว่า 10 แบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก.9001 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถานบันรับรองมาตรฐาน ISO  หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม

14. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

14.1 มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

14.2 มีเกย์วัดต่าง ๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

14.3 มีเกย์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

14.4 มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องและไฟชาร์ทแบตเตอรี่

14.5 มีเกย์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

14.6 มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด

14.7 แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด

14.8 กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด

14.9 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด

14.10 มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

14.11 ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

14.12 ชุดประแจปากตายสำหรับกับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร  จำนวน 1 ชุด

14.13 หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด

4/14.14 หนังสือคู่มือ.......

- 4 –

14.14 หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการใช้ คู่มือการซ่อม และคู่มือการสั่งอะไหล่

14.15 ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน

15. ตราหน่วยงาน และตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

16. ข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติม

16.1 เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

16.1.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานประกอบจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีคุณภาพและมีจำนวนครบถ้วนเป็นไปตามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาดโดยทั่วไปเป็นของใหม่ล่าสุด

16.1.2 ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม พรบ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                           	         16.1.3 เป็นยี่ห้อ/รุ่น มีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ และบริการในประเทศไทยปัจจุบัน

16.2 เงื่อนไขการเสนอราคา

16.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ

16.2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ถ้าผู้เสนอราคาได้ยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เสนอไว้ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ส่งหลักฐานพร้อมการเสนอราคามาประกอบการพิจารณาด้วย

16.2.3 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตโดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตที่ได้รับรองจากโนตารี สำนักงานกฎหมาย สถานทูตไทยในประเทศผู้ผลิต

16.2.4 เอกสารใด ๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องแปลเป็นภาษาไทยในสาระสำคัญและจะต้องได้รับรองจากผู้เชี่ยวชาญในการแปลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม

16.3 เงื่อนไขการส่งมอบ

16.3.1 ต้องส่งมอบของในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วนพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

16.3.2 มีหนังสือคู่มือประจำผลิตภัณฑ์ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

-หนังสือคู่มืออะไหล่ คู่มือซ่อม และคู่มือการใช้รถ จำนวน 1 ชุด ต่อรถ 1 คัน

16.3.3 ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี)

16.4 การรับประกันและบริการหลังการขาย

16.4.1 ผู้ขายจะต้องประกันในการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบตามเงื่อนไขการ

5/รับประกัน........

- 5 -

รับประกันของผู้ผลิตที่ให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป แต่หากรับประกันของผู้ผลิตน้อยกว่า 2,000 ชั่วโมงการทำงาน หรือ 1 ปี ผู้ขายจะต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง  หรือ 1 ปี การนับระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว โดยทำเป็นสัญญาไว้กับผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อจะคืนเงินค้ำประกันสัญญาให้หลังจากครบกำหนด 1 ปี

16.4.1.1 การรับประกันจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกกรณี เว้นแต่กรณี ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย มิฉะนั้น ผู้ขายจะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน จนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จ หรือผู้ขายจัดส่งผลิตภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกันไปให้ใช้งานแทนจนกว่าจะซ่อมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย แล้วเสร็จและถูกนำมาใช้งานตามปกติ (ค่าปรับให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายที่ตกลงกัน)

16.4.1.2 การชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาประกันนี้ ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไข ณ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอยู่ หรือหากจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อทำการแก้ไข ผู้ขายต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นด้วยทั้งสิ้น

16.4.2 ผู้ขายจะต้องเตรียมอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไว้บริการในระยะเวลา 5 ปี เมื่อมีการสั่งซื้อ อะไหล่โดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องผูกพันในการสั่งซื้ออะไหล่จากผู้ขาย

16.4.3 ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบรูณ์  ผู้ขายจะต้องทำบริการหล่อลื่นตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหรือให้บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาประกันโดยให้หน่วยงานผู้ครอบครองรถของผู้ซื้อนำรถเข้าบริการตามศูนย์บริการของผู้ผลิตที่ให้บริการในจังหวัดนั้น หรือจังหวัดใกล้เคียง

16.4.4 เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงเป็นไปโดยถูกต้อง ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อ 2 หลักสูตร คือ

-หลักสูตรที่ 1  อบรมพนักงานขับหรือควบคุม		จำนวนไม่เกิน 2 คน

-หลักสูตรที่ 2 อบรมช่างปรับซ่อม				จำนวนไม่เกิน 2 คน

โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน

16.4.5 ผู้ขายจะต้องส่งรายละเอียดหลักสูตรของการฝึกอบรมให้ผู้ซื้อภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบผลิตภัณฑ์เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว เพื่อให้ผู้ซื้อให้ความเห็นชอบและนัดหมายเตรียมการ ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องพร้อมที่จะดำเนินการฝึกอบรมในวันใดก็ได้ที่ผู้ซื้อกำหนด

16.4.6 ในการฝึกอบรมผู้ขายจะต้องรับผิดชอบจัดหาวิทยากร เอกสาร และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจมีทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่ผู้ซื้อสามารถรับผิดชอบได้เอง เช่น สถานที่ของผู้ซื้อ ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ซื้อ

( นายปัญญา  เฉลียวชาติ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

25 ตุลาคม 2554